# ООО «МЕДИАСОЮЗ»

# Требования к приему готовой продукции на склад

# I. Общие обязательные требования ко всей поступающей продукции:

1. Эскиз:

Эскиз изображения должен быть предоставлен Нашему менеджеру по электронной почте. Ответственность за соответствие содержания плаката законам РФ несет Заказчик.

2.Маркировка:

На тыльной стороне каждого плаката (или рулона) должна быть размещена и ясно читаема следующая информация:

- период размещения;

- сюжет плаката (включая привязку к конкретному адресу или стрелкам, т.е. отличия);

II. Требования по материалам:

# 1. Требования к материалу для плакатов (винил):

Винил: Frontlit, матовый без карманов непрозрачный, 	высокопрочная 100% полиэстерная нить.
Плотность: 440-510 гр/м2.
Температурная устойчивость: от-30 до +70 С.
Прочность на разрыв при силе натяжения 2500 N / 5 см.
Устойчивость к возгоранию: категория M4, DIN 75200.

Печать - односторонняя, цветность 4+0.

III. Технические требования:

# Требования к баннеру 6 м. х 3 м. с люверсами:

- Размещение плаката: (горизонтальное)

2. Формат полотна до отделки плаката: 6200мм х 3200мм.

3. Отделка: По всему периметру плаката на тыльную сторону делается подворот банера размером 100мм, после чего он пробивается люверсами (шаг 30 см.) или мебельным степлером, или проклеивается по всему периметру плаката. Внутренний диаметр люверсов не более 10 мм.

4. Формат видимого поля (или поля, содержащего значимые элементы изображения) и его расположение относительно габаритного формата: 6000мм х 3000мм.

5. Формат запечатываемого поля 6000мм х 3000мм.

6. Габаритный формат полностью готового плаката: 6000мм х 3000мм.

Не помещайте значимую информацию ближе 30мм к краю изображения

IV. Адрес доставки

650021 Кемерово, ул. Стахановская 1-я, дом 39 А

ООО «Медиасоюз» ИНН/КПП 4205348283/420501001

Савельев Юрий 8-961-733-3137

Плакаты полностью не соответствующие вышеуказанным требованиям не принимаются.

Плакаты частично нарушающие требования - принимаются без гарантии качества и времени монтажа.